Árajánlat kérő:

Öchlsláger Zsolt

Kazincy u. 82.

3894 Göncruszka

Magyarország

Adószám: 45144123-2-25

Ajánlat

1. Tökmag daráló 		1 db

- Kapacitása: kb. 200 kg/h

- Motorteljesítmény: 7,5 kW

- Forgórész (VIDEA)

- Adagoló berendezés

Ár: ……………………...-Ft + ……………………….- Ft ÁFA

Bruttó ár: ……………...-Ft

2.  Pörkölő (sütő, tökmag pörköléséhez) 		1 db

- Acél pörkölő dob

- Masszívan megerősített ajzat

- Tálca belső átmérője, súlya: fi1000, 50 kg

- Ajzatba beépített szonda

- Keverő emelőszerkezete (rozsdamentes)

- Keverő (leszabályozott motor 0,55 kW)

- Szigetelés (tűzálló tégla és tűzálló üveggyapot)

- Sütőburkolat (rozsdamentes)

- Gázműködésű (propán-bután)

Ár: ……………………...-Ft + ……………………….- Ft ÁFA

Bruttó ár: ……………...-Ft

3. Tökmagmassza keverő		1 db

- Keverő kapacitás: max. 200 kg/h

- Keverő (motor szabályzóval és frekvenciaváltóval)

Ár: ……………………...-Ft + ……………………….- Ft ÁFA

Bruttó ár: ……………...-Ft

4. Hidraulikus prés		1 db

- Nyomáskapacitás: 120 kg/h

- Nyomásteljesítmény: 360 bar

- Szilárd kialakítás

- Hidraulikus kiemelő cilinder

- Kosár a különböző töltelékmasszákhoz: 25 kg (25 l)

Ár: ……………………...-Ft + ……………………….- Ft ÁFA

Bruttó ár: ……………...-Ft

5. Hidraulikus aggregát		1 db

- Olaj tartály: 100 l

- Motor: 400 V, 4 kW

- Hidraulikus szivattyú (25+10l)

- Max. nyomás: 350 bar

Ár: ……………………...-Ft + ……………………….- Ft ÁFA

Bruttó ár: ……………...-Ft

6. Préselmény, pogácsa daráló	1 db

- Szilárd felépítésű malom

- Őrlési kapacitás: 5000 kg/h

- Elektromotor: 7,5 kW

Ár: ……………………...-Ft + ……………………….- Ft ÁFA

Bruttó ár: ……………...-Ft

7. Szárítóberendezés    	2 db

- 600kg/m3 súlyú biotermesztésű, mosott,természetes tökmag

- szárítás utáni végleges nedvesség 8 – 10%

- szárítóberendezés méretei3,5x8 m

- szárítási terítési vastagság max 40 cm

- hálólyukak fi 5mm

- hőcserélő

- PB-gázzal működő, Biasi égővel és Weisshaupt porlasztóval ellátott hőtermelő

- Szárítási hőmérséklet 60 fokig, 10 fok kinti hőmérséklet esetében,kéménnyel

- hőtermelő teljesítménye700kW

- Szükséges áramfelvétel 6kW,3x400V

- ventilátor kapacitása30.000m3/h 1200Pa esetében áramfelvétel 15kW,3x400V

- frekvencia szabályzó

- automata keverőszerkezet4 csiga reduktorral a tökmag keveréséhez és félautomata kitárolásához.

- áramfelvétel 4,4kW,3x400

- frekvencia szabályzó

- Szükséges teljes áramfelvétel:

- .Ventilátor  15kW

- keverőszerkezet4,4 kW

- gázporlasztó 10kW

- égő5kW

- Két szárítóhoz szükséges TELJES teljesítményszükséglet 55,8kW

Egységár: ………………..-Ft +…………………..-Ft + ÁFA / db

2 db Ár: ……………………...-Ft + ……………………….- Ft ÁFA

Bruttó ár: ……………...-Ft

8. Szállítószalagok 		2 db

- szállítószalagok hossza 5 - 11 m, szalagszélesség 50 cm

- kapacitás 3 t/h

- szükséges áramfelvétel 2,2kW,3x400V

- frekvencia szabályzó

Egységár: ………………..-Ft +…………………..-Ft + ÁFA / db

2 db Ár: ……………………...-Ft + ……………………….- Ft ÁFA

Bruttó ár: ……………...-Ft

9. Vertikális elevátor	1 db

- vertikális elevátor edényekkel, magassága kb. 6m

- kapacitás 3t/h

- szükséges áramfelvétel 1,5kW,3x400V

Ár: ……………………...-Ft + ……………………….- Ft ÁFA

Bruttó ár: ……………...-Ft

10. Polírozógép 		1 db

- kapacitás 3t/h

- szükséges áramfelvétel 2,2kW,3x400V

- frekvencia szabályzó

Ár: ……………………...-Ft + ……………………….- Ft ÁFA

Bruttó ár: ……………...-Ft

11. Tisztítóberendezés ciklonnal 		1 db

- kapacitás3t/h

- szükséges áramfelvétel 2,75kW,3x400V

Ár: ……………………...-Ft + ……………………….- Ft ÁFA

Bruttó ár: ……………...-Ft

12. Mosó fi 800x5000 (egy dobos) 		2 db

- szükséges áramfelvétel 2,2kW,3x400V

Egységár: ………………..-Ft +…………………..-Ft + ÁFA / db

2 db Ár: ……………………...-Ft + ……………………….- Ft ÁFA

Bruttó ár: ……………...-Ft

13. Szállítócsiga nedves tökmagnak fi 200x5000 mm	2 db

Egységár: ………………..-Ft +…………………..-Ft + ÁFA / db

2 db Ár: ……………………...-Ft + ……………………….- Ft ÁFA

Bruttó ár: ……………...-Ft

14. Vályú szállítócsigához		2 db

Egységár: ………………..-Ft +…………………..-Ft + ÁFA / db

2 db Ár: ……………………...-Ft + ……………………….- Ft ÁFA

Bruttó ár: ……………...-Ft

Összesen:

Ár: ……………………….-Ft +………………………………...- Ft ÁFA

Bruttó: ………………………………...-Ft

Kelt:

…………………………………..

Cégszerű aláírás